Уважаемые жители поселения Новофедоровское!

Пожарно-спасательный отряд № 305 ГКУ «ПСЦ» напоминает Вам о мерах пожарной безопасности при эксплуатации печей, бытовых газовых и электрообогревательных   приборов:

Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже:

- одного раза в три месяца для отопительных печей;

- одного раза в два месяца   для   печей   и   очагов непрерывного действия;

- одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены. Не допускается эксплуатация печей и дымоходов, имеющих в кладке повреждения и трещины.

При установке временных металлических и других печей заводского изготовления   в жилых домах   и   на   дачах должны   выполняться   указания (инструкции) предприятий-изготовителей этих видов продукции, а также требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.

При эксплуатации печей и каминов запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи и камины, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

- располагать топливо, другие   горючие   вещества и материалы на предтопочном листе;

- применять для розжига печей и каминов бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

- топить углем, коксом, и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

- перекаливать печи и камины.

Требования пожарной безопасности

при эксплуатации бытовых газовых аппаратов с водяным контуром.

Дымовые и вентиляционные каналы подлежат периодической проверке и прочистке:

- перед отопительным сезоном – дымоходы сезонно работающих отопительных и отопительно-варочных печей, емкостных водонагревателей, отопительных квартирных котлов, независимо от их конструкции;

- не реже 1 раза в квартал – дымоходы кирпичные;

- не реже 1 раза в год – вентиляционные каналы, дымоходы асбестоцементные, гончарные, а также выполненные из специальных блоков жаростойкого бетона.

Во избежание аварий или несчастных случаев категорически запрещается:

- самовольно устанавливать и запускать аппарат в работу;

- открывать газ на основную горелку до розжига запала горелки;

- включать аппарат при отсутствии тяги в дымоходе;

- пользоваться аппаратом детям и лицам, незнакомым с требованиями эксплуатации;

- пользоваться АГВ при неисправной автоматике;

- не допускается устанавливать сгораемые предметы ближе 1 м от горелки;

- эксплуатировать аппарат при неполном заполнении водой;

При появлении запаха газа в помещении необходимо:

- закрыть газовый кран на газопроводе;

- не включать свет, не зажигать спички;

- проветрить помещение.

Жители поселения Новофедоровское, которые пользуются газовым отопительным и водонагревательным оборудованием, должны проводить осмотр оголовков вертикальных труб и коаксиальных дымоходов. В процессе горения природного газа из-за наличия конденсата при низких температурах в них могут образовываться наледи. Это может привести к отравлению угарным газом. Будьте внимательны!

Требования   пожарной   безопасности,

предъявляемые к электрическим обогревателям.

Не используйте самодельные электрообогревательные приборы, изготовленные кустарным способом.

Не   оставляйте   включенные электрообогреватели без присмотра. Не допускается сушить белье на обогревателях, а также накрывать их сгораемыми материалами. После покупки приборов обязательно ознакомьтесь с мерами безопасности и строго следуйте заводским инструкциям, которые указаны в паспортах на электроприборы.

ПРИ ПОЖАРЕ И ЧС ЗВОНИТЬ по ТЕЛЕФОНУ

ПСО № 305 ГКУ «ПСЦ»

8-985-810-63-71

Пожар легче предупредить, чем потушить! Соблюдайте правила пожарной безопасности!