2 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления по Троицкому и Новомосковскому АО

Главного управления МЧС России по г. Москве

108841, г. Москва, г.о. Троицк, ул. пл. Верещагина д. 1 тел.8(495)840-99-70,

E-mail: tinao2@gpn.moscow

Правила безопасности при пользовании печами.

Одной из причин возгорания и пожаров в домах является неправильная эксплуатация печей и дымоходов. Для того, чтобы эксплуатировать печи и дымоходы безопасно, и уберечь себя от пожара, необходимо соблюдать элементарные и простые правила:

- Перед началом использования прочистить печи и дымоходы, отремонтировать и побелить известковым или глиняным раствором, чтобы можно было заметить появившиеся черные, от проходящего через них дыма, трещины;

- Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или межэтажными перекрытиями должны иметь утолщения кирпичной кладки - разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи;

- Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток – отступку;

- На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см;

- Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей;

- Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости;

- Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее два - три раза в день и не более чем по полтора часа

Тел. пожарной охраны – 01, 101

Единый телефон доверия

Главного управления МЧС России по г. Москве: (495) 637-22-22

http://www.mchs.gov.ru/ – интернет сайт МЧС России

по материалам сайта http://moscow.mchs.ru